产品名称：B系列行星磨擦式无级变速器

技术参数：功 率：0.18KW～7.5KW/转 矩：1.5N·m～2062N·m

产品性能特点：

MB系列转臂行星式无级变速机造型新颖、外形美观、结构简单合理、受力均匀，传动平稳、调速灵敏高及承载能力强等特性。广泛应用于各行业机械传动中，适应工艺参数多变或连续变化的要求，并与各种减速机组合，获得所需的参数。MBQ特轻型其机壳采用了高强度铝质合金材料，更适合于对传动装置有重量要求的场所。

无级变速机，无级变速器

无级变速器分类：

为实现无级变速，按传动方式可采用液体传动、电力传动和机械传动三种方式。

液体传动：液体传动分为两类：一类是液压式，主要是由泵和马达组成或者由阀和泵组成的变速传动装置，适用于中小功率传动。另一类为液力式，采用液力耦合器或液力矩进行变速传动，适用于大功率。液体传动的主要特点是：调速范围大，可吸收冲击和防止过载，传动效率较高，寿命长，易于实现自动化，制造精度要求高，价格较贵，输出特性为恒转矩，滑动率较大，运转时容易发生漏油。

电力传动：电力传动基本上分为三类：一类是电磁滑动式，它是在异步电动机中安装一电磁滑差离合器，通过改变其励磁电流来调速，这属于一种较为落后的调速方式。其特点结构简单，成本低，操作维护方便，滑动最大，效率低，发热严重，不适合长期负载运转，一般用于小功率传动。二类是直流电动机式，通过改变磁通或改变电枢电压实现调速。其特点是调速范围大，精度也较高，但设备复杂，成本高，维护困难，用于中等功率范围，现已逐步被交流电动机式替代。 三类是交流电动机式，通过变极、调压和变频进行调速。其特点是调速性能好、范围大、效率较高，可自动控制，体积小，适用功率范围宽：机械特性在降速段位恒转矩，低速时效率低且运转不够平稳，价格较高，维修需专业人员。

机械传动：机械传动的特点主要是：转速稳定，滑动率小，工作可靠，具有恒功率机械特性，传动效率较高，而且结构简单，维修方便，价格相对便宜；但零部件加工及润滑要求较高，承载能力较低，抗过载及耐冲击性较差，一般适合于中、小功率传动.